3.2.Mikroprosessorlu SRE sistemləri

SRE sistemlərində  Tezlik Modulyasiyalı(FM) siqnalların rəqəmli emalı qurğuları geniş tətbiq edilir. FM siqnallarının demodulyasiyası qurğusunun ümumi struktur sxemi şək.3.8-də verilir.Buraya vurma qurğuları,faz çevirici,ATF,ADC və PLİC üzərində gerçəkləşmiş detektor və sinxronizator sxemləri daxildir.

Detektor ilkin modullaşmış siqnalları düzbucaqlı impulslar ardıcıllığına çevirir. Bu məqsədlə f-f0 fərqinin  aşağıdakı formula görə hesablanması detektorun əsas funksiyası hesab edilir:

(f-f 0)k=1/2pi

Burada  Sk və Ck  ilkin FM siqnallarının parametrləridir.

Demodulyator qurğusunun diğər hissəsi  olan ATF funksiyası isə  aşağıdakı ifadə üzrə yerinə yetirilir:

Yn=SUM(Xn*hn);  h-əmsal, x-giriş, Y-çıxış siqnalıdır.

ALTERA  PLİC mikrosxemləri üzərində qurulan demodulyator qurğusunda  detektorun və ATF-nin  daxili blok- sxemləri şək.3.9-da verilir.

Çoxaxınlı arxitekturlu SREP-lər. VLIW və SIMD mikroarxitekturlarını  özündə birləşdirən  NM6403 modelli SREP  işçi tezliyi 40MHs,qida gərginliyi 3-3.6V olan və CMOS 0.5mkm texnoloğiyalı BGA256 tipli gövdə konstruksiyasında gerçəkləşdirilmişdir.NM6403 prosessorunun daxili strukturuna  32 bitli RİSC nüvəli CPU və vektorların emalı üçün 64 bitli ixtisaslaşmış processor inteqrə edilmişdir.(şək.3.10). 5 mərhələli konveyer strukturuna malik CPU-nın  RİSC nüvəsində 32 bitli ədədlər üzərində skalyar əməliyyatlar yerinə yetirir,32 bitli ünvan kodu hasil edilir.Uzunluğu 32/64bit olan hər bir CPU əmrində 1/2  əməliyyat göstərilə bilər.CPU tərəfindən  ünvanlaşdırılan yaddaş həcmi 16QB, GPR və ünvan registrlərinin sayı 8 ədəddir.Nüvənin digər qurğularla məlumat mübadiləsi 2 ədəd giriş,1 ədəd çıxış daxili şinləri ilə yerinə yetirilir.

NM6403 modelli SREP-nin daxili strukturundakı GBİ və LBİ blokları uyğun olaraq 64 bitli xarici  lokal/qlobal şinlərin proqramlanan interfeysləri funksiyalarını gerçəkləşdirir.Bu interfeyslərin hər birinə 4Qx32bit həcmli xarici yaddaş(DRAM,SRAM,FLASH ROM,EDO DRAM )qoşula bilər.Xarici şinlərin multiprosessorlu konfiqurasiyası üçün ümumi (paylanmış) yaddaş rejimi dəstəklənir.

CP1 və CP2 blokları identik kommunikasiya portları olub 2-istiqamətli və 8 bitli şinlərlə məlumat mübadiləsini təmin edir.Bunlar yüksək məhsuldarlıqlı multiprosessorlu sistemlərin qurulması üçün nəzərdə tutulmuşdur və TMS320C4x modelli SREP-lərin kommunikasiya portları ilə tamamilə uzlaşır.Hər bir CP portuna xarici şinlərə qoşulmuş yaddaş ilə 64bitli məlumat mübadiləsini yerinə yetirən DMA (Yaddaşa birbaşa müraciət) kontrolleri inteqrə edilmişdir.

Matrisli-vektorlu əməliyyatlar üçün  əlavə processorun nüvəsindəki əməliyyat  qurğusu(ƏQ) müxtəlif təyinatlı registrlərdən təşkil edilmişdir. ƏQ-nin strukturu  64x64 oyuqlu müntəzəm matris şəklindədir (şək.3.11).Matris sətr/sütünlara ixtiyari olaraq bölünə bilər və bu bölgüdən sonra yaranmış makro-oyuqlara Wij çəki əmsalları yüklənilir.Matrisin girişinə verilənlər vektoru X=(x1,...,xn   ) daxil edilir.Burada X-nin hər bir elementinə matrisin müəyyən sətri uyğun gəlir.Matris sətrinin bitlərlə uzunluğu giriş verilənləri vektorunun uyğun elementinin bit sayına bərbərdir. Makro-oyuqlarda X vektorunun elementi  Wij çəki əmsalına vurulur və yuxarı oyuğun qiyməti (Ui) ilə toplanır.Nəticədə matrisin hər bir sütunu üçün skalyar hasili   Yi = Ui +SUM(Wij*xj)   ifadəsi ilə  hesablanmış olur.

Operandlar və çıxış kəmiyyətləri 64bitli kodda qablaşdırılır. ƏQ matrisində bütün əməliyyatlar paralel olaraq 1 takt ərzində yerinə yetirilir. Vektorlu processorda “kölgə” matrisi vardır ki,buraya fon rejimində Wij çəki əmsalları yüklənir. Proqram icra edilərkən “Kölgə” və işçi matrisləri arasındakı  keçid 1 takt ərzində baş verir.

Vektorlu processorun əsas xüsusiyyəti ixtiyarı uzunluqlu(hətta 2n –dən fərqli) 1-64 bit olan operandlarla işləyə bilməsidir.Bununla da hesablama sürəti və dəqiqliyi arasında optimal nisbət əldə edilir:1bitli operandlarla 40MHs tezlikdə məhsuldarlıq 11520MMAC(hər san.-də mln.MAC,yəni yığımlı vurma əməliyyatı),yaxud 40000MOP(san.-də mln. MOP,yəni məntiqi əməliyyat ). 32bitli operandlar və 64 bitli nəticələr halında nominal məhsuldarlıq 40MMAC təşkil edir.Hesablama prosesində operandların uzunluğunun dinamik dəyişməsi izafi dəqiqliklə işləyən  adi prosessorlardan fərqli olaraq  məhsuldarlığı artırmağa imkan verir.

Çoxaxınlı arxitekturlu SREP-lərin digər nümayəndəsi  NM6405 modelli DSP- dir. Bu model  daxili strukturuna ADC və DAC sxemlərinin inteqrə edildiyi proqramlanan kontroller funksiyasını yerinə yetirir. NM6405 prosessoru genişzolaqlı analoq siqnallarının ilkin və təkrar emal üçün verilənlər axınının hasil edilməsi,eləcə də təkrar rəqəmli emaldan sonra analoq siqnalının bərpa edilməsi məqsədilə tətbiq edilir.Təkrar rəqəmli emal üçün adətən,NM6403/NM6404 modelləri istifadə edilir. NM6405-nin daxili strukturu şək.3.12-də verilir.

NM6405-nin 2Mb-lik((8Kx64)+(24Kx64)=32Kx64=221=2Mb) daxili yaddaşı yüksək tezlikli analoq siqnallarını qəbul edib yadda saxlamağa imkan verir.Çoxsaylı proqramlanan sayğacların və daxili/xarici kəsilmələr üçün mükəmməl sistemin olması DSP-nin analoq çıxışlarında tək-tək və yüksək tezlikli periodik dəyişən,eləcə də  real zaman müddətində tələb olunan zaman xarakteristikalı siqnalların hasil edilməsinə imkan yaradır.Belə ki,bu siqnalların bütün qiymətləri DSP-nin daxili yaddaşında saxlanıla bilir.DSP-ə inteqrə edilmiş yüksək sürətli qurğular giriş siqnallarının proqramlanan güclənməsini,onların çıxış siqnalları ilə cəmlənməsini,çıxış siqnallarının proqramlanan faz sürüşməsini təmin edir.64 bitli xarici şin  xarici yaddaşla ,yaxud xarici DSP ilə DMA rejimində məlumat(əmr,verilənlər) mübadiləsini təmin edir.Eləcə də sistemdəki digər DSP-lər NM6405-nin daxili yaddaşına ixtiyari rejimdə müraciət edə bilər.

NM6405 modelli DSP-nin əsas xarakteristikaları:

- Tezliyi Fs =5-600MHs olan xarici generatordan sinxronlaşma

- 2 ədəd 6 bitli ADC hesabına tezliyi Fs,Fs/2,Fs/4 olan giriş siqnalların kvadratur emalı (600M seçim/s -ə qədər)

- 2 ədəd 8 bitli DAC tezliyi Fs /2, Fs /4 , Fs /8 olan çıxış siqnallarının təşkiledicilərini hasil edir(300M seçim/s -ə qədər)

- Giriş və çıxış kvadratur siqnallarının rəqəmli emalı(detektorlanma, amplitudun hesabı, güclənməsi, toplanması, mikşerlənməsi )

# Text boxes

Sk*Ck-1- Ck*Sk-1

Sk 2 + Ck 2

Vurma qurğ.

90 dərəcə

Faz çevirici

ATF

ADC

giriş

Vurma qurğ.

F0

Dayaq tezliyi

ATF

ADC

simvol

Sinxr.siqn

Sinxro

Siqn.

Şək.3.8.FM siqnalları demodulyatoru qurğusunun ümumi strukturu

PLİC

detektor

sinxronizator

(f-F0)k=1/2pi

Sk*Ck-1- Ck*Sk-1

Sk 2 + Ck 2

Y=SUM(Xn *hn); h- filtrin əmsalı,x-giriş,y-çıxış siqnalı

x

+

+

+

+

h1

s1

X8

Yn

X1

+

X7

X2

S2

x

h2

X3

X6

S3

x

h3

X5

X4

S4

x

h4

Vektorlu paralel vurma sxemi

b)

Şək.3.9. PLİS üzərində FM siqnalın detektoru  alqoritmi və sxemi(a),ATF alqoritmi və  sxemi(b).

a)

Sk

Ck

(Sk 2 + Ck 2 )-1

x

x

-

Gecikmə

Kommunikasiya portu

CP0

DMA kontrolleri

8 bit

Vektorlu emal    processoru

Kommunikasiya portu

CP1

DMA kontrolleri

8 bit

RİSC  nüvə

GBİ

Qlobal Şinin

proqramlanan interfeysi

64 bit

15/20 bit

LBİ

lokal Şinin

proqramlanan interfeysi

64 bit

15/20 bit

lokal ünvan şini

qlobal ünvan şini

Verilənlərin çıxış şinləri

Giriş şinləri

Şək.3.10.  NM6403 modelli SREP-nin daxili strukturu

0

63

U1

U1

U2

U2

U3

U3

…

32

1

Giriş U

…

…

…

…

Şək.3.11.  NM6403  SREP-nin vektorlu coprocessorunun daxili strukturu

X0

X0

X7

X7

…

…

…

…

0

63

1

32

Giriş X

Y1(20:0)

Y3(20:0)

…

…

U3 +SUM(Xi *W3i)

U2 +SUM(Xi *W2i)

U1 +SUM(Xi *W1i)

…

U3 +SUM(Xi *W3i)

U2 +SUM(Xi *W2i)

U1 +SUM(Xi *W1i)

0

U3 +X0 *W30

U2 +X0 *W20

U1 +X0 *W10

+X7 *W37

+X7 *W27

+X7 *W17

…

…

…

+X1 *W11

+X1 *W21

+X1 *W31

Kölgə  matrisi

Y2(20:0)

10

16

20

əsas periferiya çıxışları

əsas periferiya girişləri

Kəsilmə

18 bit idarəedici

64bit veril.

23bit ünvan

Xarici yaddaş interfeysi

3 portlu

Verilənlər yaddaşı

2 portluəmrlər yaddaşı

Xarici

şin

Analoq gir. I–kan.

ADC

ADC

6

Analoq gir. Q–kan.

8

Analoq çıx.İ0 –kan.

DAC

Analoq çıx.İ1 –kan.

DAC

Analoq çıx.Q0 –kan.

DAC

Analoq çıx.Q1 –kan.

DAC

128 bitli   kontroller

Şək.3.12. NM6405 modelli  DSP-nin daxili strukturu