Bölmə 4. MİCROCHİP PİC seryalı  mikrokontrollerlər.

4.1.  PIC  seriyalı  mikrokontrollerin arxitektur xüsusiyyətləri və  proqramlanma vasitələri.

PIC (Peripheral interface controller-Periferiya interfeysi kontrolleri)  seriyasından olan MK-lər  Microchip firması tərəfindən RISC arxitekturlu 8/16/ 32  bitli nüvlələr əsasında qurulmuşdur.PİC MK-ləri yüksək sürəti,az enerji sərfi , sadə proqramlanma imkanlarına görə avtomatikanın  müxtəlif sahələrində və kompüter texnikasının periferiya qurğularında geniş tətbiq edilir. PİC-nin ilkin və müasir 8 bitli modelləri  oxşar sinifdən olan digər MK-lər ilə müqayisədə proqram həcmini  azaltmağa və sürəti artırmağa imkan verdiyindən sadə tətbiqlər üçün daha məqsədə uyğun hesab edilir. Bu MK-lərin ilkin  modelləri işçı tezlik zolağı 4-20MHs, proqram yaddaşı həcmi bir neçə KB ,qida gərginliyi 5-2.5-1.5V , gövdənin konstruksiyası isə DIP 12/18/20/28pin və PLCC 44 /64/80 pinıi olmaqla istehsal edilmişdir. Əmrlərin uzunluğu 12/14/16bit olan  proqram yaddaşı bir dəfə proqramlanan (PROM),şüalarla və elektriklə silinib yenidən yazıla bilən (FLASH,EEPROM) tipində gerçəkləşdirilmişdir.  Microchip firmasının  8 bitli PIC MK-lər ailəsinə PIC12CXXXX, PIC16C5XXX, PIC16CXXX, PIC17CXXX, PIC16X7XX, PIC16F84, PIC16F84A, PİC18Fxxx kimi  modelləri daxildir. PİCxxFxxx modellərində proqram yaddaş kimi müxtəlif həcmli FLASH sxemləri  istifadə edilmişdir. 8 bitli PİC MK-lərinin  inteqrə edilmiş periferiya bloklarına, adətən ,analoq-rəqəm çeviriciləri ,çoxfunksiyalı taymerlər,paralel giriş-çıxış xətləri və SPİ,İ 2C,USART   kimi ardıcıl interfeys kontrollerləri daxil ola blər.

8 bitli   PİC  MK-lərinin müasir tipli yüksək modellərində FLASH   proqram yaddaşı 128KB-a, SRAM və EEPROM verilənlər  yaddaşı  isə 4KB-a çatdırılmışdır.Genişləndirilmiş  periferiya blokları əlavə olaraq LCD ekranların, həssas klaviaturanın ,USB2.0,CAN  dəstəkli digər periferiya qurğuların qoşulmasını  və qlobal İnternet şəbəkəsinə çıxışı təmin etmişdir.

Microchip firmasının 32 bitli  müasir PİC  MK-nin müxtəlif  modelləri MİPS32M4K   nüvəsi təməlində qurulmuşdur. Yüksək effektivliyə malik bu nüvə  daxilində hər biri 32bitli olmaqla 32 ədəd  registrlərin olması  ,əmrlərin öncədən seçilməsi və konveyerli icrası üçün blokların inteqrə edilməsi  onu universal MP mikroarxitekturuna yaxınlaşdırmışdır. 0.18mkm  CMOS texnologiyasının tətbiqi

işçi tezliyin 72MHs-ə qədər yüksəltməyə imkan verir. Əvvəlki 8 /16 bitli modellərdən fərqli olaraq bu  MK-nin daxili strukturuna  yaddaşa birbaşa müraciət və kəsilmə kontrollerləri , geniş çeşidli  periferiya interfeysi blokları daxil edilmişdir.

PİC  MK-lərdə icra edilən idarə alqoritmləri  əmrlər sistemi səviyyəsində  proqram yaddaşında saxlanılır.İstifadəçi proqramları Assembler və “C “ dilində tərtib olunmaqla xüsusi translyatorlar vasitəsilə əmrlər sistemindəki “obyekt koduna” çevrilir. PİC  MK üçün istifadəçi proqramlarının yazılması , translyasiya edilməsi və MK-nin daxili proqram yaddaşına yüklənməsi üçün MİCROCHİP firması tərəfindən xüsusi aparat-proqram kompleksindən ibarət olan MPLAB İDE (İntegrated Development Environment – İnteqrə edilmiş layihələndirmə mühiti)  sistemi yaradılmışdır. MPLAB İDE  mühitində MK-lərin proqramlanması və proqramlanmış  MK-nin  tədqiqi üçün  istifadə edilən aparat-proqram təchizatının imkanları ümumi şəkildə  aşağıda nəzərdən keçiilir.

MPLAB İDE  mühitində PIC üçün  tətbiqi proqramların FLASH  yaddaşına yüklənməsi prosesinin ardıcıllığı və   istifadə edilən vasitələr şək.4.1-4.2-də veriir. Assembler /C dilində tətbiqi proqramlar  MPASM redaktoru mühitində yazılıb translyator/kompilyator vasitəsilə göstərilən PIC modelinin “obyekt koduna” çevrilir.Bu kodun MK-nin daxili yaddaşına yüklənməsi üçün kompüterin portuna bağlanmış xüsusi proqrammator qurğusundan istifadə edilir.MK-nin proqram yaddaşındakı koda kıçık dəyişiklik etmək üçün isə “sistem daxili proqramlanma” (İSP) texnologiyası tətbiq edilir.Bu halda MK olduğu işçi sistemdən ayırmadan və proqrammator istifadə etmədən xüsusi JTAG,SPİ portları vasitəsilə proqramın modifikasiyası üçün lazımi  siqnalları kompüterdən vermək olar.

PİC (AVR) seriyalarından olan  MK-ləri üçün  proqrammator qurğusunun ümumi  strukturu və onun kompüterə qoşulması sxemi şək.4.3-də verildiyi kimidir. Burada proqramlanacaq PİC(AVR) MK-lərin müxtəlif konstruksiyalı mikrosxemlərinin yerləşdirilməsi üçün bir neçə ədəd xüsusi soketlər (yuvalar) vardır.Bu mikrosxemlərinin pinlərindəki siqnallar ilə qurğunun port siqnalları arasındakı  elektrik uzlaşdırılması adapter sxemi ilə yerinə yetirilir.

Proqramlanmış PİC(AVR) MK-nin tədqiq edilməsi üçün istifadə edilən test qurğusunun ümumi strukturu şək.4.4-də göstərilir.Tədqiq edilməli olan proqramlanmış PİC(AVR) mikrosxemləri xüsusi yuvada (soket) yerləşdirilir.Xarici giriş siqnalları RA1-RA3 düymələri vasitəsilə daxil edilə bilər. 1 bitli və 7 seqmentli indikatorlar MK-nin daxili registrlərinin məzmununu çıxış portlarında əks etdirmək üçündür.

Şək.4.5-də MPLAB İDE  sistemindəki Redaktor,MPASM translyator,MPSİM  emulyator proqramlarının əsas menyuları və onlardan istifadə ardıcıllığı verilir.Əvvəlcə yaradılacaq modelin MPLAB İDE sistemdəki  konfiqurasiyası seçilir.MK-lərin proqramda göstərilən modeli təyin edilmiş layihə(project) daxilində yaradılır. Bunun üçün MPLAB İDE qovluğunda layihənin adına uyğun  “mcp” genişlənməli fayl tərtib edilir.Assebler proqramı redaktorun  FILE NEW,EDIT,SAVE AS menyuları istifadə edilməklə yazılır və MPASM –nın Example qovluğunda “asm” genişlənməli fayl  kimi yadda saxlanılır. İNCLUDE və kitabxana faylları ilə birgə komplektləşdirildikdən sonra “asm” genişlənməli fayllar PROJECT-MAKE menyusu  ilə translyasiya edilir.Müvəffəqiyyətli nəticə halında DEPUG-MPSİM üzrə emulyator aktivləşdirilir. Simulator Stimulus  menyusu MK-nin giriş siqnallarının qiymətlərini daxil etməyə imkan verir. MPSİM  proqramının RAN, HALT, STEP, RESET “düymələri “  uyğun olaraq proqramın işə buraxılmasını, dayandırılmasını, onun addımlı rejimdə icrasını və başlangıc vəziyyətə gətirilməsini təmin edir. Proqramın icrası prosesində MK-nin daxili vəziyyətinin  müşahidəsi  üçün VEW-WATCH menyusu üzrə proqramda istifadə edilən  registrlərin, dəyişən kəmiyyətlərin  adları aktivləşdirilir.

# Text boxes

Assemblerdə/C-də yazılmış idarə alqoritminin proqramı

FK-da tərtib edilir və sazlanır

MPASM Redaktor

MPASM/

C kompilyator

Proqramın obyekt koduna çevrilməsi

Proqramın obyekt kodundakı faylın proqrammator vasitəsilə onun üzərindəki MK-nın yaddaşına yazılması

LPT,COM,

USB portlarına bağlanmış proqrammator

İşçi vəziyyətdə olan MK-nın ISP (In system program ming) proqramlanması (birbaşa-JTAG/proqrammator vasitəsilə- SPI)

JTAG portu,

SPI interfeysi

Şək.4.1.MK-nin daxili yaddaşının proqramlanması üçün MPLAB İDE-də aparat-proqram vasitələri.

MPASM

.HEX  kod

Programmator

Mkrokontroller

Şək.4.2. MK-nın MPLAB və proqrammator vasitəsilə proqramlanması ardıcıllığı

.ASM kod

Şək.4.3. PIC(AVR)   proqrammator kartının strukturu və kompüterə birləşdirilməsi

Programlanan

PIC(AVR)  mikrosxemləri

COM

LPT

PC

DB9/DB25\USB  bağlantıları

PIC(AVR)-port  adapteri

convertor

PIC(AVR) Socket 1

DIP12

PIC(AVR)  Socket 2

DIP18

PIC(AVR)  Socket 3

DIP20

Qida mənbəyi 5/2.5 V

Xarici qida mənbəyi 5/2.5 V

USB

Xarici qida mənbəyi 5/2.5 V

CLK resonator

(generator)

7 segmentli LED-lər

potensiometer

PIC(AVR)   Soket

Programramlanmış PIC(AVR)

RA1

RA2

RA3

reset

Düymələr

RB7

RB0

1 bitli LED-lər

Şək.4.4. Proqramlanmış PIC(AVR)   –nin tədqiqi üçün  qurğunun strukturu

Model üçün konfiqurasiya seçimi

MPLAB SIM Simulator ;  PIC16F84

Assembler-də  proqramın yazılması

Edit

Debug

Project

. . .

New project

File name,

directory

Save as

Simulator

Stimulus

Succesfuly  complete

Assembl.proqram.sazlanması

Edit

Project

Properities

MP SIM- PIC Simulator

Ran

Halt

Step

Reset

Assembl.Progr.

Progr.mem.wind.

Spec. reg.       Hex   Dec

portA

portB

TrisaA

TrisaB

Şək.4.5 .Assembler proqramlarının yazılması və icrası üçün MPLAB İDE sistemindəki proqramların menyularından istifadə edilməsi   ardıcıllığı