4.2.PİC16Fxx  MK modellərinin  daxili strukturu və yaddaşının təşkili.

PIC16F84A-nın daxili strukturu və PİC16Fxx kimi yüksək modellərdəki genişlənmələr şək.4.6-da  verilir.8 bitli RİSC nüvəsindəki  W akkumulyator- registri yalnız xüsusi təyinatlı registrlər kimi  prosessorun mikroarxitekturuna daxil olur. Ümumi təyinatlı registrlərin funksiyasını isə proqramdakı lokal dəyişənlər yerinə yetirir. W –dən başqa prosessorun bütün registrləri verilənlər yaddaşının oyuqları kimi ünvanlaşdırılır.MK-nin daxili yaddaşı proqramlar üçün 1-8K həcmli FLASH  və verilənlər üçün 256B-a qədər  SRAM/EEPROM tipli yaddaş blokları ilə təşkil edlmişdir. PİC16Fxxx  kimi yüksək modellərin periferiya bloklarına 2-3 ədəd coxfunksiyalı taymerlər,13-23 xətlərdən ibarət giriş-çıxış üçün A və B portları ,şinlərin idarəsi bloku  daxildir. Bu modellərin daxili strukturuna həmçinin 8-12 bitli və 4-8 kanallı analoq-rəqəm çeviriciləri ,eləcə də SPİ,İ 2C ,USART kimi ardıcıl interfeys kontrolleri inteqrə edilir. PIC16F84A-nın xarici mühitlə əlaqəsi İNT,TOCK1  kəsilmə siqnalları  ilə təmin edilir.Daxili bloklar arasındakı əlaqə 8 bitli daxili şin vasitəsilə təmin edilir.

PIC16F84A-nın DIP 18  gövdəsindəki  pinlər üzrə siqnalları şək.4.7-də verilir.

Digər yüksək  modellərdə -DIP12/20/28 ,PLCC44 gövdələri tətbiq edilir.Burada RB0-RB7 xətləri PORTB-nin,RA0-RA4 isə PORTA-nın giriş-çıxışları kimi istifadəoluna bilər. MCLR-MK-nin xaricdən RESET edilmə girişi,OSC1-OSC2 isə takt siqnalları girişi və çıxışıdır. OSC2 çıxışından  hasil edilən  FCLK/4  tezlikli siqnalları xarici dövrələrə vermək olar.Burada  FCLK- xarici takt siqnallarının tezliyidir.

Şək.4.8-də xarici takt siqnalları generatorunun  və LED-lərin PIC16F84A –a qoşuıması sxemləri göstərilmişdir.Xarici rezonator MK-ə verilən takt siqnalları tezliyinin stabil saxlanılmasını təmin edir.MK-nin tətbiqindən asılı olaraq 4-20MHs- olan  HS yüksək tezlikli, 5-200 KHs  aşağı və 0-4MHs  tezlikli siqnal mənbələri qoşula bilər.LED-lərin qoşulması üçün PORTA,PORTB-nin ayrı-ayrı xətləri istifadə edilir.Bunun üçün onlar öncədən çıxış kimi sazlanmalıdır.

PIC16F84A-nın SRAM kimi yaradılan verilənlər yaddaşının 2 bankdan ibarət olmaqla təşkili şək.4.9-da göstərilmişdir. 00H-0BH və 80-8CH ünvanlarında MK-nin xüsusi təyinatlı SPR registrləri yerləşir və onlara bu ünvanlarla müraciət edilir.Bank0/1-nin 0CH və 8CH ünvanlarından başlayaraq ümumi təyinatlı GPR registrləri hər bankda 68 ədəd olmaqla yerləşdirilə bilər.0H və CFH –dan başlayaraq isə 32B hcmdə enerjidən asılı olmayan EEPROM oyuqları ünvanlanır. SPR registrləri MK-nin  daxili strukturundakı blokların idarəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur və yalnız onların proqramlanması  üçün istifadə edilə bilər.İstifadəçi proqramlarının əvvəlində bu  registrlərin verilənlər yaddaşındakı ünvanları   avtomatik olaraq proqrama tanıdılmalıdır.Bunun üçün MPLAB İDE mühitində xüsusi İNCLUDE faylları nəzərdə tutulmuşdur.Proqram  daxilindəki lokal dəyişənlər isə GPR-lər kimi 0CH-dan başlayaraq istifadəçi tərəfindən proqrama tanıdılır.

PİC16Fxx-nin daxili vəsiyyəti STATUS registrinin bitlərində əks etdirilir (şək.4.10) . Burada “C,DC,Z”  kimi bayraqlar uyğun olaraq hesab əməliyyatlarından  sonra “2-lik toplamadan sonra yaranan köçürmə,onluq öçürmə və sıfır nəticə ” əlamətlərini göstərir və avtomatik olaraq proqramın gedişində təyin edilir.PD biti MK-nin az enerji sərf edən rejimdə olduğuna işarə edir.TO biti avtomatik olaraq TMR0 taymeri dolarkən “1”-ə keçir,CLRWDT və  SLEEP əmrləri ilə isə “0”-a düşür.Yaddaş banklarının qoşulması isə RP0,RP1 və İRP bitləri ilə idarə edilir. İRP bitinin vəziyyəti 2,yaxud 4 ədəd yaddaş banklarının istifadəsini göstərir.0-3 yaddaş banklarının fərdi kodları isə RP0,RP1 bitlərində verilir. PİC16F84 modelində yalnız 2 yaddaş bankı istifadə edildiyindən  yalnız RP0 bitini təyin etmək kifayətdir.

PİC16F84-nin 1KB-lıq proqram yaddaşının strukturu şək.4.11-də verilir.00H-3FF kimi ünvanlaşdırılan bu sahənin hər bir oyuğunda PİC əmrlərinin 14 bitli kodları yazılır.

# Text boxes

ünvan

ünvan

68 ədəd GPR –lər (SRAM)

portB üçün istiqamətlərin seçimi ,8bit

.  .  .

0x83

STATUS

.  .  .

0xFF

0x50

.  .  .

.  .  .

0x8C

INTCON

Şək.4.9.PIC16F84- də  SPR-lərin verilənlər yaddaşının Bank0/1-də yerləşməsi sxemi

portB buferi,8bit

portA buferi,8bit

.  .  .

Flags(C,DC,Z,TO,RP,IRP)

TO(time-out) – TMR0 dolması,

RP-bank0/1 seçilməsi

T0 taymer-sayğac 8 bit

68 ədəd GPR –lər (SRAM)

0x0C

Şək.4.10.STATUS, TRIS  registrlərinin strukturu

Şək.4.11.PİC16F84-də  proqram yaddaşının strukturu

Giriş

portA/B

Çıxış

portA/B

TRISA/TRISB

0

1

0

1

CPU

8 bit,

RISC,

W register

Accumul.

4/20/24

MHs

Program FLASH

1Kx14bits

512x12bits PROM

(2-8)Kx14Flash

64/128/256/B

SRAM/EEPROM

Data RAM

(80+80)x8 bit

registers

2 TMR 8 bit

1 WDT  16 bit

1  TMR0 8 bit,

1 WDT  16 bit

ADC  (4-8) chan.

(8-12) bits

I/O   -13 lines

(22-33) lines

T0CK1

INT

Bus controller

PB(0-7)

PA(0-4)

Internal bus 8 bit

Serial ports

SPI,IIC,USART,

USB.    Paral.port

Şək. 4.6. PIC16F84 modelinin daxili strukturu (sonrakı genişlənmə nəzərə alınmaqla)

WDT – WatchDog Timer,TMR – Timer/Counter

.  .  .

RA2

1

18

9

10

RA3

RA1

RA0

RA4/TOCK1

OSC1/CLK in

OSC2/CLK out

MCLR

VSS

VDD

RB0/INT

RB1

RB2

RB3

RB4

RB5

RB6

RB7

PIC16F84

Şək.4.7. PIC16F84-nin DIP 18  gövdəsində  pinlər üzrə siqnalları.

…

Program yaddaşı

14 bit

0x3FF

.  .  .

0x06

0x05

.  .  .

0x01

EEPROM

32B

0x0B

PORTB

PORTA

STATUS

TMR0

8 bit

Bank0

0x4F

0x03

0x00

kopya

SPR-lər

Kəsilmənin idarəsi registri,8bit

portA üçün istiqamətlərin seçimi ,8bit

TMR0 və WDT

Idarə registri,8 bit

.  .  .

0x86

0x85

.  .  .

0xCF

EEPROM

32B

INTCON

TRISB

TRISA

OPTION

8 bit

Bank1

0x8B

0x81

0x001

Şək.4.8. PIC16F84-ə CLK siqnalları generatorunun  qoşulması (a)

və çıxışlara LED-nin birləşməsi sxemləri (b)

0

a)

PIC16F84

OSC1

OSC2

b)

Rezonator

LP-(5-200)KHs

HS-(4-20)MHs

RC gen

(0-4)MHs

RB7

RB6

0x000

PIC16F84

LED1

LED2

7

0

Hesab əməl. nəticəsi User  tər-dən dəyişmir

STATUS

Bankın birbaşa seçimi

00-bank0

01-bank1

10-bank2

11-bank3

Bankın dolayı seçimi

0-bank 0,1

1-bank2,3

IRP

RP1

RP0

TO

PD

Z

DC

C

7

0

Aşağı enerjili

Rejim

1-CLRWDT

0-SLEEP

1-TMR0-dan Time-out

FFH dan  00H-a

WDT

0-CLWDT,SLEEP

0x80