4.8. PİC16F84 vasitəsilə 7(8) seqmentli LED-nin idarə edilməsi.

PIC tipli  MK-nin çıxışında müxtəlif simvolların əks etdirilməsi üçün 7 seqmentli LED-dən istifadə edilə bilər.Şək.4.39a-da bir ədəd 7 seqmentli LED-nin    PIC16F84-nin B portuna bağlanması sxemi və 7(8) seqmentli kodların 8 bitli daxili strukturu göstərilmişdir.Əks etdirilən simvolun konturunda hansı seqmentlərin(a,b,c,d,e,f,g ) işıqlanmasından asılı olaraq 8 bitli daxili kod hasil edilir. ”.” işarəsi bu kodun yüksək bitində qeyd edilir.”B” və “D”, “8” və “0”simvollarının seqment kodları uyğun olaraq  üst-üstə düşdüyündən onlar”b” və “d” kimi əks etdirilir. Misal olaraq  “A”,”b”,”d” simvollarının 7 seqmentli LED-də  əks etdirilməsi alqoritminin blok-sxemi şək.4.39b-də verilmişdir.Bu simvollara uyğun seqment kodunu əsas proqrama qaytaran TABLO alt proqramdan istifadə edilir. “A”,”b”,”d” simvollarınaa uyğun 77H,7CH,5EH seqment kodlarını  W akkumulyatoruna  yükləyən RETLW əmrləri  TABLO alt proqramında göstərilmişdir.Bu alt proqramın tələb edilən sətrinə keçid proqrama giriş zamanı PCL  registrinə uyğun ünvanın yüklənməsi ilə əldə edilir. Bütün hexadesimal 0H-FH  simvolların seqment kodlarının (3FH-80H)   hasil edilməsi üçün TABLO alt proqramında uyğun ardıcıllıqla RETLW əmrləri verilməlidir.

PCL  registri istifadə edildiyi əmrin daxil olduğu proqramda cari offset ünvanını göstərir və RAM yaddaşının 002H ünvanı üzrə Bank0-da yerləşir.Bu registr  PIC16F84-nin daxilindəki 13 bitli  PC(Program counter) registrinin kiçik baytını (0-7 bitləri) təşkil edir. PC-nin  8-12 bitlərinə isə PCH registri kimi müraciət edilir.PC registrinin daxili strukturu şək.4.40a-da,yüklənməsi isə şək.4.40 b və c-də göstərilmişdir. PC-nin aşağı  hissəsinə kod  proqramın uyğun əmrindən,yüksək  hissəsinə isə RAM-nin bank1-də 8AH ünvanında yerləşən PCLATH registrindən 2 üsulla yüklənir:

- Proqramdakı MOV ,yaxud ADD əmrlərində verilən 8 bitli kod PCL hissəsinə,PCLATH registrinin 0-4 bitləri isə PC-nin 8-12 bitlərinə ötürülür(şək.4.40b);

- PC-nin 0-10 bitlərinə proqramdakı CALL,GOTO əmrlərinin 12 bitli offset ünvanı, 11-12 bitlərinə isə  PCLATH –nin 3-4 bitləri verilir(şək.4.40c).

# Text boxes

a)

“A”,”b”,”d” simvollarının 7 seqmentli LED-də əks etdirilməsi

W-ni portB-yə yüklə

CALL TABLO

W registrinə TaBLO-dakı sətir nömrəsini  yüklə

.......

START

RETLW  5EH

RETLW  7CH

RETLW  77H

TABLO

MOVW  PCL

“A”,”b”,”d” simvollarının

7 seqmentli kodunu W

registrinə qaytar

a)

7(8) seqmentli kod

7

.

g

f

e

d

c

b

a

0

7 seqmentli LED

PIC16F84

.

f

e

d

c

b

a

g

.      g  f e d c       b    a

...

...

RB6

RB1

RB7

RB0

Şək.4.39.  7(8) seqmentli LED-nin MK-ə qoşulması sxemi (a)

və idarə edilməsi alqoritmi (b).

Şək.4.40. PC registrinin strukturu (a) və onun yüklənməsi(b,c)

7

5 bit

b)

PC

4

0

PCLATH

8 bit, MOVWF  PCL,

ADDWF  PCL,1  əmrləri ilə yüklənir

PCH

PCL

7

0

2 bit

PCLATH

3

4

0

PC

7

11

12

PCH

PCL

c)

11 bit, GOTO,CALL

əmrləri ilə yüklənir

a)

PC

2KB-lıq proqram yaddaşı

10

PC-Program Counter

PCL

PCH

8

7

12

0