5.2.MPLAB İDE mühitində zaman gecikmələri üçün Assembler proqramının qurulması və icrası

MK-nin idarə etdiyi obyektlər üçün müxtəlif zaman parametrli siqnalların hasil edilməsi lazım gəldiyindən idarə alqoritmləri proqramlaşdırılarkən zaman gecikmələrinin  gerçəkləşdirilməsi əsas məsələ hesab edilir.Proqramda  zaman gecikmələrinin hasil edilməsi iki yolla mümkündür:

- MK-nin daxilindəki taymerin qurulması

- Süni proqram dövrləri yaratmaq

Aşağıdakı misalda 2-ci üsuldan istifadə etməklə zaman gecikməsinin yaradılması göstərilir.Bunun üçün proqrama əlavə C1 dəyişəni daxil edilərək ona ilkin olaraq 0FH qiyməti mənimsədilir.Şərti dekrement əməliyyatından istifadə etməklə dövr yaradılır.C1-nin qiyməti “0” olana qədər dekrement edilərək nəticə C1-ə mənimsədilir.

Bu üsulla yaradılan zaman gecikməsinin müddəti dövr daxilində əmrlərin  icrasına sərf edilən zaman qəbul edilir.MK-nin hər bir əmr dövründə 1 əmrin icra edildiyini nəzərə alsaq ,onda Tgec= Nx KxTins olur.Burada N- dövr daxilində əmrlərin  sayı, K-dövrlərin sayı,Tins   isə 1 əmr dörüdür.Baxılan misalda N=2,K=15 olduğunu nəzərə alsaq ,onda Tgec= 2x 15xTins olur.MK-nin xarci takt siqnalları tezliyini FCLK=4MHs qəbul etsək,onda Tins=1/Fins  və Fins= FCLK/4=1MHs; Tins=1mks; Tgec= 2x 15x 1mks=30mks.Beləliklə, aşağıdakı proqramda 30mks zaman gecikməsi proqramdakı dövrlər hesabına təmin edilir.Bu üsuldan növbəti misalda LED-nin yanma müddətinin idarə edilməsi alqoritmində də istifadə edilir.

list p=16f84;

include p16f84.inc

c1 equ           0x0C

org          0x00

reset goto    start

org           0x04

start  movlw  0x0f

movwf   c1

loop  decfsz  c1,1

goto loop

goto start

end

5.3.MPLAB İDE mühitində LED-lərin idarəsi  üçün Assembler

proqramının qurulması və icrası

list      p=16F84

include p16F84.inc

__CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC

count1       EQU     0x0C

count2      EQU     0x0D

ledset         EQU     0x0E

w_temp        EQU     0x0F

status_temp   EQU     0x10

ORG     0x000

goto    main

ORG     0x004

movwf   w_temp

movf 	STATUS,0

movwf	  status_temp

movf    status_temp,0

movwf	STATUS

swapf   w_temp,0

swapf   w_temp,0

retfie                    ;

main       bcf   STATUS,RP0

clrf  PORTA

clrf  PORTB

bsf   STATUS,RP0

movlw   0x1D

movwf  TRISA

movlw  0x05

movwf  TRISB

bcf   OPTION_REG,NOT_RBPU

bcf       STATUS,RP0

clrf     ledset

loop     movlw 0x02

xorwf  ledset,1

movf  ledset,0

movwf  PORTA

movlw 0xFF

movwf count1

cycle1  movlw 0xFF

movwf count2

cycle2 decfsz  count2,1

goto  cycle2

decfsz  count1,1

goto  cycle1

goto loop

end

5.4.MPLAB İDE mühitində taymerdən istifadə edərək LED-lərin idarəsi   üçün Assembler

proqramının qurulması və icrası

list      p=16F84

INCLUDE    P16F84.inc

__CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC; XT -;Fclk  =4MHs,Fins =1MHs,T ins =1mks,TTMR0CLK = T ins xPSV=1mks ;x256=256mks,Tdel = TTMR0CLK x32=256x32=8.2ms

ORG     0x000

goto    main

main

BCF  STATUS,RP0

CLRF TMR0

CLRW

BSF STATUS,RP0

CLRF TRISB

Start

CLRWDT

MOVLW  01010111  ;RBPU=0,INTED=1,TOCS=0,TOSE=1PSA=0,PS(0-;2)=111(256)

MOVWF  OPTION_REG

BCF  STATUS,RP0

CLRF  PORTB

Ledon

BSF PORTB,0

CALL Test

Ledof

BCF PORTB,0

CLRWDT

CLRF TMR0

CLRW

MOVLW  01010111 ;RBPU=0,INTED=1,TOCS=0,TOSE=1PSA=0,PS(0-;2)=111(256)

MOVWF  OPTION_REG

CALL Test

GOTO  Ledon

Test

BTFSS  TMR0,5

GOTO  Test

RETURN

END

5.5.MPLAB İDE mühitində 8-seqmentli LED-lərdə simvolların əks etdirilməsi üçün Assembler

proqramının qurulması və icrası

List      p=16F84           ;

INCLUDE    P16F84.inc

__CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC; XT -;Fclk  =4MHs,Fins =1MHs,T ins =1mks,TTMR0CLK = T ins xPSV=1mks ;x256=256mks,Tdel = TTMR0CLK x32=256x32=8.2ms

ORG     0x000

goto    main

main

BSF   STATUS,RP0

CLRF   TRISB

bcf   OPTION_REG,NOT_RBPU

BCF  STATUS,RP0

CLRF       PORTB

MOVLW   0x0A ; "A"

CALL   TABLO

BCF    STATUS,RP0

MOVWF     PORTB

MOVLW   0x0B  ; "b"

CALL   TABLO

BCF    STATUS,RP0

MOVWF  PORTB

MOVLW   0x0D   ; "d"

CALL   TABLO

BCF    STATUS,RP0

MOVWF  PORTB

goto finish

TABLO

BSF   STATUS,RP0

ADDWF  PCL,1

RETLW    0x3F

RETLW    0x06

RETLW    0x5B

RETLW    0x4F

RETLW    0x66

RETLW   0x6D

RETLW   0x7D

RETLW   0x07

RETLW   0x7F

RETLW   0x6F

RETLW   0x77

RETLW   0x7C

RETLW   0x39

RETLW   0x5E

finish

END

5.6.MPLAB İDE mühitində  EEPROM yaddaşına müraciət üçün Assembler proqramının qurulması və icrası

ist      p=16F84           ;     EEPROM yazı

INCLUDE    P16F84.inc

__CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC; XT -;Fclk  =4MHs,Fins =1MHs,T ins =1mks,TTMR0CLK = T ins xPSV=1mks ;x256=256mks,Tdel = TTMR0CLK x32=256x32=8.2ms

ORG     0x000

goto    main

main

BCF  STATUS,RP0

CLRF     PORTB

MOVLW    0x3e

MOVWF      EEADR

MOVLW    0xCD

MOVWF     EEDATA

BSF   STATUS,RP0

BSF    INTCON,GIE

BSF    INTCON,EEIE

bcf   OPTION_REG,NOT_RBPU

EEWRITE

BSF      EECON1,WREN

MOVLW    0x55

MOVWF      EECON2

MOVLW     0xAA

MOVWF      EECON2

BSF      EECON1,WR

TEST1:

BTFSS     EECON1, EEIF

GOTO    TEST1

BCF       EECON1, WR

BSF       EECON1,RD

TEST2:    BTFSC    EECON1,RD

GOTO       TEST2

BCF         STATUS,RP0

MOVF       EEDATA,0

MOVWF       PORTB

END

MPLAB İDE mühitində  EEPROM yaddaşından oxu  üçün Assembler proqramının qurulması və icrası

list      p=16F84           ;

INCLUDE    P16F84.inc

__CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC; XT -;Fclk  =4MHs,Fins =1MHs,T ins =1mks,TTMR0CLK = T ins xPSV=1mks ;x256=256mks,Tdel = TTMR0CLK x32=256x32=8.2ms

ORG     0x000

goto    main

main

BCF  STATUS,RP0

CLRF       PORTB

MOVLW    0x3e

MOVWF   EEADR

BSF         STATUS,RP0

CLRF      TRISB

bcf   OPTION_REG,NOT_RBPU

BSF        EECON1,RD

TEST

BTFSC   EECON1,RD

GOTO       TEST

BCF         STATUS,RP0

MOVF      EEDATA,0

MOVWF    PORTB

END