6.2.AVR-Classic MK-də taymerlərin strukturu

AVR Classic ailəsinin müxtəlif modellərinə, əsasən aşağıdakı periferiya modulları daxildir:

- T0,T1,T2 və WDT  taymerləri;

- Analog komparatoru və ADC;

- SPI və UART interfeysləri.

Taymerlərlə əlaqədar  AVR Classic MK-nin siqnalları və onların təyinatı Cədvəl 6.2 -də verilmişdir.

8 bitli T0 taymeri bu MK-nin bütün modellərdə iştirak edir və əsas təyinatı zaman intervallarını hasil etmək , xarici hadisələri saymaqdan ibarətdir.Taymer-sayğac  dolduqda (FFH-dan 00H-a keçdikdə) Overflow (sayğacın dolması) kəsilmə siqnalını hasil edir. T0 taymerinin daxili strukturunda (şək.6.8a) TCNT0 və TCCR0 registrləri uyğun olaraq  taymer-sayğac və onun idarəsi funksiyalarını yerinə yetirir.8 bitli  TCNT0-nin dolması zamanı idarə blokunda yaranan TOV0 (taymerin dolması) siqnalı  TIFR registrində uyğun bayrağı qaldırır. TOV0 kəsilmə siqnalına TIMSK registrindəki TOIE0 biti ilə icazə vrildiyi halda taymerin çıxışında T0-nın dolması kəsilmə  sorğusu siqnalı hasil edilir. TCNT0 –nin say girişinə idarə blokundan CK takt siqnalları,yaxud T0 girişindən xarici takt siqnalları impulsları daxil olur. TCCR0 registrindən idarə blokuna verilən CSO0-CSO2 kodu TCNT0 –nin say siqnalları mənbəyini seçir , CK tezliyinin bölmə əmsalını və T0 girişinin aktiv cəbhəsini təyin edir(şək.6.8b və cədvəl 6.3). TCCR0 registrinə yazı/oxu üçün proqramdan müraciət edilə bilər və yazma əmrindən sonrakı əmr döründə T0-da sayma prosesi davam edir.Beləliklə, T0 taymeri 2 rejimdə işləyə bilər:

- Taymer rejimi.Bu halda CK siqnalları tezliyi verilmiş əmsala bölünməklə TCNT0-də  sayılır ;

- Hadisələr sayğacı rejimi. TCNT0-nin inkrement edilməsi xarici T0 girişındəki siqnalın aktiv cəbhəsi ilə baş verir.

Qeyd etmək lazımdır ki,MK-nın T0 çıxıntısının vəziyyəti daxili takt siqnalının artan cəbhəsi ilə müəyyən edilir.Bu rejimdə taymerin işinin düzgün qurulması üçün qonşu T0 impulsları arasındakı fasilə müddəti MK-nın daxili takt siqnalı periodundan böyük olmalıdır. Taymerin T0  girişinə xarici hadisələrlə əlaqədar hər hansı elektron dövrəsi bağlana bilər.

16 bitli T1 taymerin funksiyası  T0-a nisbətən daha genişdir:

- Zaman intervallarını formalaşdırmaq və xarici hadisələrə üyğun siqnalları saymaq;

- T1-nin girişinə verilən xarici idarə siqnalı ilə öz cari vəziyyətini giriş/çıxış registrində yadda saxlamaq (İnput-Capture  --daxil etmə/zəbt etmə);

- Taymer sayğacın cari məzmununu verilmiş qiymətlə müqayisə etmək və buna uyğun çıxış (Compare-Match—müqayisə/üst-üstə düşmə) siqnalını hasil etmək;

- PWM (Puls Width modulation-Eninə İmpuls modulyasiyası) rejimində işləmək.

PWM siqnallarını yaratmaq taymerin ayrıca bir iş rejimini təşkil edir ki,bu halda kəsilmə siqnalının hasil edilməsi istisna olmaqla digər funksiyalar yerinə yetirilmir.Odur ki,T1 taymerində PWM rejimindən başqa  bütün digər funksiyalar taymer rejimi adlanır.

MK-nın modellərindən asılı olaraq T1 taymerinin müxtəlif variantları mövcuddur.Şək.6.9-da göstərilən struktura hər biri 16 bitli olan 3 ədəd əsas registrlər daxildir: TCNT1sayğacı, ICR1(Input Capture Register-daxil etmə/zəbt etmə registri),OCR1(Occurrence Compare Register -hadisələrin müqayisə registri). Bundan əlavə 16 bitli komparator və A,B olmaqla 2 ədəd TCCR1 idarə registrləri də vardır.T1-nin digər variantları əlavə komparatorun və  OCR1 registrinin olması ilə fərqlənir.

TCNT1 registri T1-nin taymer rejimində  cəmləyici, PWM rejimində isə reversiv sayğac funksiyasını daşıyır. 16 bitli TCNT1-ə fiziki olaraq TCNT1H:TCNT1L registrlər cütü kimi  proqramdan müracət edilə bilər.Taymer rejimi T0-da olduğu kimi zaman intervallarının hasil edilməsinə və xarici hadisələrin sayılmasına gətirilir.Uyğun olaraq taymerin CK girişindəki impulslar bölmə əmsalı nəzərə alınmaqla,yaxud T1-dən verilən xarici hadisə impulsları TCNT1 registrinin məzmunu increment edir və FFFFH-dan 0000H vəziyyətinə keçid anında TIFR registrində TOV1 bayrağı qaldırılır.Əgər TIMSK registrində TOIE1 biti “1” isə,onda T1-nin çıxışında kəsilmə sorğusu siqnalı hasil edilir.Taymer rejimində takt siqnalı mənbəyi kimi CK/T1- nin seçimi TCCR1B registrindəki CS10-CS12 bitləri ilə təyin edilir.

T1 taymerinin zəbt etmə(Input Capture) funksiyası TCNT1-nin məzmununun müəyyən müddət ərzində ICR1 registrində saxlanılmasından ibarətdir.Bu, MK-nın ICP(Input Capture) çıxıntısından daxil olan  siqnalın aktiv cəbhəsi ilə,yaxud analog komparatorundan daxil olan  siqnal ilə baş verir.Nəticədə TIFR registrində CF1(Capture Flag) bayrağı qaldırılır və TIMSK registrində TICIE1 =”1” olduğu halda T1-nin çıxışında  daxil etmə/zəbt etmənin kəsilmə sorğusu siqnalı yaranır.

T1-nin müqayisə  funksiyası TCNT1-nin məzmununun OCR1 registrindəki qiymətlə müqayisə edilməsi kimi yerinə yetirilir.Üst-üstə düşmə halında TIFR-də OCF1A bayrağı qaldırılır və TIMSK-də OCEA1=”1” isə,onda T1-nin çıxışında müqayisə/ üst-üstə düşmə kəsilmə sorğusu siqnalı hasil edilir.

T1-nin çıxışında daxil etmə/zəbt etmə,yaxud müqayisə/üst-üstə düşmə siqnalının  yaranması ilə əlaqədar MK-da yerinə yetirilməli olan əməliyyatlar uyğun olaraq TCCR1B registrinin ICNC1,ICES1 və TCCR1A registrinin COM1A1,COM1A0 bitləri ilə müəyyən edilir.

T1 taymerinin PWM rejimində çıxışda hasil edilən düzbucaqlı impulsların proqramlaşdırıla bilən davamiyyəti və tezliyi modullaşdırılan analog siqnallarının qiymətinə mütənasib olur. Taymeri  PWM rejiminə keçirmək üçün TCCR1A  idarə registrinin PWM10- PWM11 bitləri moidulyatorun  tələb olunan mərtəbə sayına (8/9/10 bit) uyğun olaraq təyin edilir.Reversiv sayğac kimi işləyən TCNT1 registrinin məzmunu 0000H-dan müəyyən edilmiş maksimal TOP qiymətinə qədər inkrement və TOP qiymətindən 0000H-a qədər dekrement edilir.Sayma prosesində TCNT1 məzmunu OCR1A registrindəki qiymətə = olduqda MK-nın çıxışında düzbucaqlı impuls yaranır. Bu impulsun davamiyyəti TCNT1-nin sayma tezliyindən və TOP  qiymətindən asılı olur(şək.6.10a). OCR1A-nin məzmunu dəyişdikdə impulslar arası fasilə müddəti də dəyişir.

T2 taymeri AVR –Classic MK-nin yalnız AT90S/LS4434 və AT90S8535 modellərində mövcuddur.Bu taymer əsasən 2 rejimdə işləyir:

- Taymer rejimi.Bu halda T2 yalnız zaman intervallarını hasil etmək və sayğacın məzmunu verilmiş qiymətə = olduqda müəyyən əməliyyatları yerinə yetirmək üçün istifadə edilir.

- PWM rejimi:T2 taymeri eninə-impuls modulyatoru kimi işləyir.

T2 taymerin T1- dən əsas fərqi ondadır ki,əlavə kvars rezonatoru vasitəsilə asinxron rejimdə işləyə bilir.T2 taymerinin struktur sxeminə (şək.6.11a) 2 ədəd işçi registr(8 bitli TCNT2 sayğacı və OCR2 müqayisə registri),8 bitli komparator,TCCR2  idarə registri, asinxron rejimin vəziyyətlər registri ASSR, eləcə də taymerin idarə və sinxronlaşdırma blokları daxildir.Dolma  və üst-üstə düşmə bayraqları TIFR-də, onlara icazə isə TIMSK registrində təyin edilir. Taymer rejimində cəmləyici, PWM rejimində isə reversiv sayğac kimi işləyən TCNT2 registri proqramdan yazı/oxu üçün müraciət edilə bilər. TCCR2 registrinin bitləri sayğac üçün tezliyin bölmə əmsalının qiymətini,üst-üstə düşmə halında MK-nın uyğun çıxıntısının vəziyyətinin necə  dəyişəcəyini və  PWM rejiminə icazəni müəyyən edir(Şək.6.11b). PWM rejimi T1 taymerində olduğu kimi yerinə yetirilir.Asinxron rejimdə MK-nın TOSC1 girişindən verilən impulslar ilkin bölücüyə daxil olur və taymer real zaman saatı kimi işləyir.Say impulsları mənbəyi kimi  MK-nın TOSC1 və TOSC2 girişinə bağlanan 32KHs tezlikli kvars rezonatoru,yaxud (0-256)KHs tezlikli siqnlları generasiya edən  xarici sxem ola bilər. Xarici siqnallar tezliyi  MK-nın takt siqnallarından 4 dəfə kiçik olmalıdır. Asinxron rejimdə TCNT2,OCR2 və TCCR2 registrinə yazı və  kəsilmə bayraqların qeyd edilməsi  taymerin takt siqnalları ilə üzlaşdırılır.

AVR-Classic MK-də WDT  taymerinin əsas funksiyası idarə obyektini imtinalardan mühafizə etməkdir.Aktiv vəziyyətdə olan WDT-nin çıxışında əvvəlcədən proqramlaşdırılmış  hər Time-out (TOUT) müddətlərindən bir olmaqla MK-i reset edən siqnal hasil edilir.Proqramın normal yerinə yetirildiyi halda WDT tərəfindən lüzumsuz “Reset”-nin qarşısını almaq üçün mütəmadəm olaraq bu taymer WDR əmri ilə “0”-a salınmalıdır.  WDT taymeri tezliyi 350KHs/1MHs olan ayrıca siqnallar generatoruna malik olduğundan MK-nın Power Down (aşağı enerjili) rejimində də işçi vəziyyətdə olur. WDT daxili struktur sxemi və onu idarə edən WDTCR registri  şək.6.10b,c-də verilmişdir. Burada WDP0- WDP2  kodu TOUT müddətini  takt siqnalları sayında 16K-2048K kimi təyin edir.WDTOE  və WDE bitləri isə WDT-nin işinə ümumi icazə verir və onu faktik olaraq aktivləşdirir.

Cədvəl 6.2 AVR MK-dəT0,T1,T2-taymer-sayğacların siqnallarının təyinatı

| Siqnallar | Təyinatı |
| --- | --- |
| T0 | T0 taymerinin xarici siqnal girişi |
| T1 | T1 taymerinin xarici siqnal girişi |
| ICP | T1 taymerinin zəbtetmə girişi |
| OC1 | T1 taymerinin müqayisə sxeminin çıxışı |
| OC1A | T1 taymerinin A müqayisə sxeminin çıxışı |
| OC1B | T1 taymerinin B müqayisə sxeminin çıxışı |
| OC2 | T2 taymerinin müqayisə sxeminin çıxışı |
| TOSC1 | Xarici rezonatorun qoşulması girişi |
| TOSC1 | Takt siqnalları çıxışı |

Cədv.6.3

| CS02 | CS01 | CS00 | Takt siqnalı mənbəyi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Taymer-sayğac dayandırılıb |
| 0 | 0 | 1 | CK(MK-nın Takt siqnalı ) |
| 0 | 1 | 0 | CK/8 |
| 0 | 1 | 1 | CK/64 |
| 1 | 0 | 0 | CK/256 |
| 1 | 0 | 1 | CK/1024 |
| 1 | 1 | 0 | T0 girişi,increment arxa cəbhə ilə |
| 1 | 1 | 1 | T0 girişi,increment ön cəbhə ilə |

# Text boxes

TCNT0-

T0 sayğacı

TIMSK

registri

TOIE0

...

TIFR registri

TOV0

...

TCCR0  idarə registri

...

CSO2

CSO1

CSO0

İdarə bloku

CK

T0

0

7

...

Takt siqnalı

DB,8 bit

&

T0 taymerin dolmasını göstərən kəsilmə siqnalı sorğusu

a)

TCCR0 registrinin strukturu

Şək. 6.8. T0 taymerinin strukturu

b)

CS00

CS01

CS02

-

-

-

-

-

0

7

…

COM1A1

COM1A0

7

0

PWM10

PWM11

-

-

-

TCCR1A registri

OC1A =TCNT1 halında OC1A çıxışının  vəziyyətini təyin edir:açılmış,”0”\”1”,complem.

PWM  rejimini  təyin edir:açıq,8/9/10 bitli

TIMSK registri

TIFR registri

TCCR1A idarə registeri A

TCCR1B idarə registeri B

İCR1 tutma registri

OCR1A müqayisə registri

16 bitli komparator

&

Sayma istiqaməti

T/C1-dən kəsilmə sorğusu

&

Taymerin dolması

&

Müqayisə-yarış

Daxil etmə/tutma

TOIE1

OCIEA1

TICIE1

TOV1

OCF1A

CF1

DB,8bit

İdarə blokui

CK

T1

0

15

0

15

0

15

0

TCNT1-dən

Reset

TCNT1-sayğac registr

15

CLK

Şək. 6.9.  T1 taymerinin daxili strukturu,TCCR1A və TCCR1B registrləri

CS10

CS11

CS12

CTC10

ICNC1

ICES1

-

-

0

7

TCCR1B registri

Takt siqnalı mənbəyini seçir

T1 Reset edilir

T1-nin  tutma

Sxemini idarə edir

TOP qiym. Ilə Müqayisə registrin

Sayğacın vəziyyəti

PWM  siqnalının yaranması

Çıxış siqnalı

a)

b)

Takt siqnalları generatoru:5V- 1MHs

3V-350KHs

-nin Tezlik bölücüsü

WDTCR

Registrindən

Multipleksor

WDP0

WDP1

WDP2

OCS/16k

OCS/1024k

....

RESET WDT

WDT-nin daxili  strukturu

WDE

&

MKni RESET

Şək.6.10 . PWM  siqnallarının yaranması(a),WDT-nin daxili strukturu (b)və WDCR registrinin strukturu(c)

WDTCR  registri

WDP0

WDP1

WDP2

WDE

WDTOE

-

-

0

7

Time-out müddətini takt siqnalları ndailə təyin edir:

16K,32K,64K,...,2048K

WDT icazə/qadağan

WDT -ə qlobal icazə

c)

DB 8 bit

TIMSK

TIFR

&

&

Dolma kəsilməsi T/C2

Müqayisə/üst-üstə düşmə T/C2

TOV2

OCF2

TOIE2

OCIE2

…

…

DB 8 bit

Asinxron . DB 8 bit

asinxron

DB 8 bit

TCNT2

0

7

…

komparator

7

…

0

OCR2

0

…

7

Idarə bloku

reset

CLK

Say istiqaməti

TCCR2

CS20

PWM2

COM21

COM20

CTC2

CS22

CS21

CK

TOSC1

OCF2

TOV2

Sinxronizator

CK

ASSR

AS2

TC2UB

OCR2UB

-

CS20

CS21

CS22

CTC2

COM20

COM21

PWM2

TCCR2

Tezl.bölmə

əmsal

TCNT2

Reset

OC2 idarə

7

0

0

7

AS2

TCR2UB

OCR2UB

TCN2UB

-

Asinxr/

Sinxr.

ASSR

TCNT2,OCR2,TCCR2

Vəziyyətin dəyişməsi

Şək.6.11. T2 taymerinin strukturu və registrləri

b)

a)

c)