6.4. AVR-Classic MK-lərdə əmrlərin strukturu və

verilənlərin unvanlaşdırılması

AVR-Classic tipli MK-lərdə hər bir əmr proqram yaddaşının bir oyuğunda (16 bit) yerləşir. 16 bitli RAM ünvanın birbaşa verildiyi əmrlər istisna olaraq əsas əmrlər 2 proqram oyuğunu tələb edir.Verilənlər yaddaşının müxtəlif sahələrinə müraciət üçün  əmrdə operandların bilavasitə,birbaşa və dolayı ünvanlaşdırılması üsullarından istifadə edilir. Proqramdan GPR, giriş/çıxış və digər SPR registrlərinə müraciət onların verilənlər yaddaşındakı ünvanları üzrə gerçəkləşdirilir.AVR Assembler proqramlarındakı  INCLUDE  uzantılı fayllar vasitəsilə tanıdılmış bütün registrlərə və SPR registrlərinin bitlərinə proqramdan  onların identifikatorları ilə müraciət etmək olar. Bunun üçün proqramın əvvəlində include “<model>def.inc” sətri verilməlidir.Proqramın qurulmasını sadələşdirmək üçün bəzi yaddaş oyuqları məxsusi  identifikatorlarla   translyatora daxil edilmişdir.Məsələn,

RAMEND- daxili RAM –nin axırıncı oyuğunun ünvanı;

XRAMEND- xarici RAM –nin axırıncı oyuğunun ünvanı;

E2END – EEPROM yaddaşının  axırıncı oyuğunun ünvanı;

FLASHEND – proqram yaddaşının  axırıncı oyuğunun ünvanı.

AVR-Classic MK-lərinin əmrlər sisteminə daxil olan əmrlərin funksional olaraq qruplara bölünməsi,hər bir qrup üzrə  əmrlərin strukturu,icra müddəti, operandların tipləri və misallar şək.6.15 .-də göstərilmişdir. Hesabi əməliyyatlar əsasən 8 bitli operandlar üzərində yerinə yetirilir.16 bitli əməliyyatlar üçün operand kimi GPR cütündən istifadə edilir.Hesabi əməliyyatlarda mənfi ədədlər tamamlayıcı kodda iştirak edir.Bitlər üzərindəki əməliyyatlar qrupuna SREG registrinin ayrı-ayrı bitlərini emal edən xüsusi əmrlər də daxil edilmişdir.Emal edilən bit və əməliyyatın tipi bu əmrlərin COP hissəsində kodlaşdırılmış olur.Verilənlər yaddaşının GPR, giriş/çıxış registrləri və SPR kimi hissələrə bölünməsinə uyğun  olaraq 2 ədəd GPR,GPR və giriş/çıxış registri, GPR və RAM oyuğu arasında baytların ötürülməsi yerdəyişmə (MOV),yükləmə (LD),yadda saxlama(ST) əməliyyatları ilə gerçəkləşdirilir.Bu qrupdan olan əmrlər 1-3 ədəd ƏD(Əmr dövrü)-də icra edilir.

AVR-Classic MK-də proqram üzrə yerinə yetirilən növbəti əmrinin ünvanı PC(Proqram sayğacı) registrində saxlanılır. PC-nin məzmunu proqramın xətti hissəsində hər bir ƏD–də avtomatik olaraq inkrement edilir,budaqlanma hissəsində isə ona keçid ünvanı yüklənilir. AVR-Classic MK-də proqramın gedişini idarə edən (proqramın idarəsi) əməliyyatlar qrupuna şərti/şərtsiz keçid (JUMP/BRANCH),alt proqramların çağırışı (CALL) və onlardan qayıdış(RETURN),yoxlama-keçid(TEST-SKIP) əmrləri daxildir.Bu əmrlərın strukturu və icra edilmə xüsusiyyəti şək.6.16-da əks etdirilmişdir.MK-nin bütövlükdə işinin idarə edilməsi (sistemli idarə) üçün NOP ,WDT taymerinin  reset edilməsi(WDR) və MK-nin az enerji sərf edən rejimə keçid (SLEEP) əmrlərindən istifadə edilir.

AVR-Classic MK-də verilənlərin ünvanlaşdırılmasının əsasən,birbaşa(direct) və dolayı(indirect)  üsulları tətbiq olunur(şək.6.17 ). GPR, I/O registri və RAM üçün birbaşa ünvan əmrin bir,yaxud hər iki operandı kimi verilə bilər. 2 ünvanlı struktur halında  16 bitli RAM ünvanının birbaşa göstərildiyi əmrlər proqram yaddaşının  iki ədəd ardıcıl oyuqlarında yerləşir.RAM oyuğunun dolayı ünvanlaşdırılması üçün 16 bitli X/Y/Z indeks registrləri  əmrin kodunda operandlardan biri kimi göstərilir(şək.6.18).Sadə(simple) dolayı ünvanlaşdırma halında əmrdə göstərilən indeks registrinin məzmunu RAM oyuğunun ünvanını (0000H-FFFFH)  təyin edir. RAM –nin nisbi(relative) dolayı ünvanı Y/Z registrinin məzmunu və əmrdəki K offset kodunun cəmi kimi tapılır.Öncədən dekrement edilməklə dolayı ünvanlaşdırma zamanı X/Y/Z indeks registrlərindən “1” çıxılır və nəticəvi kod  RAM ünvanı hesab olunur. Sonradan inkrement edilməklə dolayı halında isə əmrdə verilən indeks registrinin məzmunu üzrə RAM-ə müraciət edildikdən sonra bu registr inkrement edilir.

AVR-Classic MK-nin əmrlər sisteminə daxil olan 118 ədəd əmrlər funksional qruplar üzrə cədvəl 6.5-də verilmişdir.AT90S1200 MK –də isə bunlardan yalnız 89 əmr dəstəklənir.

Cədvəl 6.5 .AVR-Classic əmrlər sistemi

Məntiqi əmrlər.

| əmrin simvolu | Açıqlama | Əməliyyat | IC sayı | SREG Flags |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AND Rd,Rr | GPR^GPR | Rd=Rd^Rr | 1 | Z,N,V |
| ANDI Rd,K | GPR^K | Rd=Rd^K | 1 | Z,N,V |
| EOR Rd,Rr | GPRGPR | Rd=RdRr | 1 | Z,N,V |
| OR Rd,Rr | GPRvGPR | Rd=RdvRr | 1 | Z,N,V |
| ORI Rd,K | GPRv K | Rd=RdvK | 1 | Z,N,V |
| COM Rd | GPR-nin əks kodu | Rd=FFH-Rd | 1 | Z,C,N,V |
| NEG Rd | GPR-nin tam.kodu | Rd=00H-Rd | 1 | Z,C,N,V,H |
| CLR Rd | Reset GPR | Rd=RdRd | 1 | Z,N,V |
| SER Rd | Set GPR | Rd=FFH | 1 | - |
| TST Rd | Test GPR “1”/”0” | Rd=Rd*Rd | 1 | Z,N,V |
| SWAP Rd | GPR-də tetrada- ların.yerdəyişməsi | Rd(0-3)=Rd(4-7) Rd(4-7)= Rd(0-3) | 1 | - |

Hesabi əmrlər.

| ADD Rd,Rr | GPR+GPR | Rd=Rd+Rr | 1 | Z,C,N,V,H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADC Rd,Rr | GPR+GPR+C | Rd=Rd+Rr+C | 1 | Z,C,N,V,H |
| ADIW Rd,K | GPR cütü+ GPR cütü | Rdh:Rdl= Rdh:Rdl+K | 2 | Z,C,N,V,S |
| SUB Rd,Rr | GPR-GPR | Rd=Rd-Rr | 1 | Z,C,N,V,H |
| SUB Rd,K | GPR-K | Rd=Rd-K | 1 | Z,C,N,V,H |
| SBC Rd,Rr | GPR-GPR-C | Rd=Rd-Rr-C | 1 | Z,C,N,V,H |
| SBCI Rd,K | GPR-K -C | Rd=Rd-K -C | 1 | Z,C,N,V,H |
| SUBIW Rd,K | GPR cütü - GPR cütü -C | Rdh:Rdl= Rdh:Rdl-K-C | 2 | Z,C,N,V,S |
| DEC Rd | Dekrem.GPR | Rd=Rd-1 | 1 | Z,N,V |
| INC Rd | Inkrem.GPR | Rd=Rd-1 | 1 | Z,N,V |
| ASR Rd | Arithm.shift right GPR | Rd(n)=Rd(n+1),n=0-6 |  | Z,C,N,V |
| LSL Rd | Log.shift leftGPR | Rd(n+1)=Rd(n),Rd(0)=0 | 1 | Z,C,N,V |
| LSL Rd | Log.shift right GPR | Rd(n)=Rd(n+1),Rd(7)=0 | 1 | Z,C,N,V |
| ROL Rd | Left rotate GPR | Rd(0)=C,Rd(n+1)=Rd(n) C=Rd(7) | 1 | Z,C,N,V |
| ROR Rd | right rotate GPR | Rd(7)=C,Rd(n)=Rd(n+1) C=Rd(0) | 1 | Z,C,N,V |

Bitlər üzərində əmrlər

| Əmrin simvolu | Açıqlama | Əməliyyat | IC sayı | SREG Flags |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CBR Rd,K | Reset GPR | Rd=Rd*(FFH-K) | 1 | Z,N,V |
| SBR Rd,K | Set GPR | Rd=Rd v K | 1 | Z,N,V |
| CBİ A,b | Reset bit b in portA | A.b=0 | 2 | - |
| SBİ A,b | Set bit b in portA | A.b=1 | 2 | - |
| BCLR s | CLear flag s | SREG.s=0 | 1 | SREG.s |
| BSET s | Set flag s | SREG.s=1 | 1 | SREG.s |
| BLD Rd,b | Load t flag to GPR | Rd.b=T | 1 | - |
| BST Rr,b | Store GPR.b in T | T= Rr.b | 1 | T |
| CLC | Reset flag C | C=0 | 1 | C |
| SEC | Set flag C | C=1 | 1 | C |
| CLN | Reset flag N | N=0 | 1 | N |
| SEN | Set flag N | N=1 | 1 | N |
| CLZ | Reset flag Z | Z=0 | 1 | Z |
| SEZ | Set flag Z | Z=1 | 1 | Z |
| CLİ | Reset flag İ | İ=0 | 1 | İ |
| SEİ | Set flag İ | İ=1 | 1 | İ |
| CLS | Reset flag S | S=0 | 1 | S |
| SES | Set flag S | S=1 | 1 | S |
| CLV | Reset flag V | V=0 | 1 | V |
| SEV | Set flag V | V=1 | 1 | V |
| CLT | Reset flag T | T=0 | 1 | T |
| SET | Set flag T | T=1 | 1 | T |
| CLH | Reset flag H | H=0 | 1 | H |
| SEH | Set flag H | H=1 | 1 | H |

Baytın ötürülməsi əmrləri

| Əmrin simvolu | Açıqlama | Əməliyyat | IC sayı | SREG Flags |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOV Rd,Rr | GPR-dən GPR-ə | Rd=Rr | 1 | - |
| LDI Rd,K | Load K to GPR | Rd=K | 1 | - |
| LD Rd,X | Indirect read | Rd=[X] | 2 | - |
| LD Rd,X+ | Posticrement indirect read | Rd=[X],X=X+1 | 2 | - |
| LD Rd,-X | Predecrement indirect read | X=X-1, Rd=[X] | 2 | - |
| LD Rd,Y | Indirect read | Rd=[Y] | 2 | - |
| LD Rd,Y+ | Posticrement indirect read | Rd=[Y],Y=Y+1 | 2 | - |
| LD Rd,-Y | Predecrement indirect read | Y=Y-1, Rd=[Y] | 2 | - |
| LDD Rd,Y+q | Relative indirect read | Rd=[Y+q] | 2 | - |
| LD Rd,Z | Indirect read | Rd=[Z] | 2 | - |
| LD Rd,Z+ | Posticrement indirect read | Rd=[Z],Z=Z+1 | 2 | - |
| LD Rd,-Z | Predecrement indirect read | Z=Z-1, Rd=[Z] | 2 | - |
| LDD Rd,Z+q | Relative indirect read | Rd=[Z+q] | 2 | - |
| LDS Rd,K | Immidate read | RD=[K] | 2 | - |
| ST X,Rr | Indirect Write | [X]=Rr | 2 | - |
| St X+,Rr | Posticrement indirect Write | [X]=Rr,X=X+1 | 2 | - |
| ST -X,Rr | Predecrement indirect Write | X=X-1,[X]=Rr | 2 | - |
| ST Y,Rr | Indirect Write | [Y]=Rr | 2 | - |
| St Y+,Rr | Posticrement indirect Write | [Y]=Rr,Y=Y+1 | 2 | - |
| ST -Y,Rr | Predecrement indirect Write | Y=Y-1,[Y]=Rr | 2 | - |
| ST Y+q,Rr | Indirect Write | [Y+q]=Rr | 2 | - |
| ST Z,Rr | Indirect Write | [Z]=Rr | 2 | - |
| St Z+,Rr | Posticrement indirect Write | [X]=Rr,Z=Z+1 | 2 | - |
| ST -Z,Rr | Predecrement indirect Write | Z=Z-1,[Z]=Rr | 2 | - |
| ST Z+q,Rr | Indirect Write | [Z+q]=Rr | 2 | - |
| STS K,Rr | Immidate Write | [K]=Rr | 2 | - |
| LPM | Load data from prof0gram memory | R0={Z} | 3 | - |
| IN Rd,A | Transfer from I/O Reg.to GPR | Rd=A | 1 | - |
| OUT A,Rr | Transfer from GPR to I/O Reg. | A=Rr | 1 | - |
| PUSH Rr | Load byte to stack | STACK=Rr | 2 | - |
| POP Rd | Out byte from Stack | Rd=STACK | 2 | - |

Proqramın  idarəsi  əmrləri

| Əmrin simvolu | açıqlama | əməliyyat | IC sayı | SREG flags |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JMP K | Relative jump | PC=PC+k+1 | 2 | - |
| IJMP | Indirect jump | PC=Z | 2 | - |
| RCALL | Relative Call | PC=PC+K+1 | 3 | - |
| ICALL | Indirect Call | PC=Z | 3 | - |
| RET | Return from subprogr | PC=STACK | 4 | - |
| RETI | Return from interrupt | PC=STACK | 4 | I |
| CP Rd,Rr | Compare GPRs | Rd-Rr | 1 | Z,N,V,C,H |
| CPC Rd,Rr | Compare GPR swith carry | Rd-Rr-C | 1 | Z,N,V,C,H |
| CPI Rd,K | Compare GPR& K | Rd-K | 1 | Z,N,V,C,H |
| CPSE Rd,Rr | Compare GPRs & Skip | PC=PC+2 if Rd=Rr | 1/2/3 | - |
| SBRC Rr,b | Skip if Rr.b=”0” | PC=PC+2(3) if Rr.b=”0” | 1/2/3 | - |
| SBRS Rr,b | Skip if Rr.b=”1” | PC=PC+2(3) if Rr.b=”1” | 1/2/3 | - |
| SBIC A,b | Skip if A.b=”0” | PC=PC+2(3) if A.b=”0” | 1/2/3 | - |
| SBIS A,b | Skip if A.b=”1” | PC=PC+2(3) if A.b=”1” | 1/2/3 | - |
| BBRC s,K | Jump to K+1 if SREG.s=”0” | PC=PC+K+1 if SREG.s=”0” | 1/2 | - |
| BBRS s,K | Jump to K+1 if SREG.s=”1” | PC=PC+K+1 if SREG.s=”1” | 1/2 | - |
| BRCS K | Jump to K+1 if Carry | PC=PC+K+1 if SREG.C=”1” | 1/2 | - |
| BRCC K | Jump to K+1 if no Carry | PC=PC+K+1 if SREG.C=”0” | 1/2 | - |
| BREQ K | Jump to K+1 if equvalent | PC=PC+K+1 if SREG.Z=”1” | 1/2 | - |
| BRNE K | Jump to K+1 if no equvalent | PC=PC+K+1 if SREG.Z=”0” | 1/2 | - |
| BRSH K | Jump to K+1 if ≥ | PC=PC+K+1 if SREG.C=”0” | 1/2 | - |
| BRLO K | Jump to K+1 if ≤ | PC=PC+K+1 if SREG.C=”1” | 1/2 | - |
| BRMI | Jump to K+1 if <0 | PC=PC+K+1 if SREG.N=”1” | 1/2 | - |
| BRPL | Jump to K+1 if >0 | PC=PC+K+1 if SREG.N=”0” | 1/2 | - |
| BRGE | Jump to K+1 if ≥ | PC=PC+K+1 if SREG.(NV)=”0” | 1/2 | - |
| BRLT | Jump to K+1 if<0 | PC=PC+K+1 if SREG.(NV)=”1” | 1/2 | - |
| BRHS | Jump to K+1 if H | PC=PC+K+1 if SREG.H=”1” | 1/2 | - |
| BRHC | Jump to K+1 if no H | PC=PC+K+1 if SREG.H=”0” | 1/2 | - |
| BRTS | Jump to K+1 if T | PC=PC+K+1 if SREG.T=”1” | 1/2 | - |
| BRTC | Jump to K+1 if no T | PC=PC+K+1 if SREG.T=”0” | 1/2 | - |
| BRVS | Jump to K+1 if V | PC=PC+K+1 if SREG.V=”1” | 1/2 | - |
| BRVC | Jump to K+1 if no V | PC=PC+K+1 if SREG.V=”0” | 1/2 | - |
| BRID | Jump to K+1 if disable interrupt | PC=PC+K+1 if SREG.I=”0” | 1/2 | - |
| BRIE | Jump to K+1 if enable interrupt | PC=PC+K+1 if SREG.I=”1” | 1/2 | - |

Sistemli idarə əmrləri

| NOP |  |  | 1 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SLEEP | SLEEP rejiminə keçid |  | 3 | - |
| WDR | Reset WDT |  | 1 | - |

Stekin təşkli AVR-Classic MK-lər ailəsinin yüksək modellərində proqramla ,ən aşağı modeli olan AT 901200 -də isə aparatla yerinə yetirilmişdir. AT 901200 MK-də  Stekin dərinliyi 3,hər bir oyuğun eni isə PC-nin eninə(9 bit) = götürülmüşdür.LIFO strukturlu stek yaddaşın məxsusi sahəsində yerləşdirilmişdir.Alt proqramlar(kəsilməyə xidmət proqramı) çağırılarkən proqramdakı RCALL(ICALL) əmrindən sonrakı əmrin ünvanı stekdə yadda saxlanılır. Alt və kəsilmə  proqramlarından qayıdış zamanı stekdəki ünvan PC-ə yüklənir(şək.6.19). AT 901200 MK-də PUSH ,POP əmrləri olmadığından stekə və onun göstəricisinə proqramdan birbaşa müraciət etmək mümkün deyildir. Bir-birini kəsmiş(çoxsəviyyəli kəsilmə) vəziyyətdə olan 3 ədəd proqram üçün PC-nin məzmunu eyni zamanda stekdə saxlanıla bilir və bu halda verilənlərin stekdə yerdəyişməsi  aparatla yerinə yetirilir.

AVR-Classic ailəsinin yüksək modellərində proqramla gerçəkləşdirilmiş stek  verilənlər yaddaşı sahəsində yerləşir və onun dərinliyi boş sahənin həcmindən asılı olur.Verilənlər yaddaşının həcmindən asılı olaraq stek göstəricisi kimi SPL identifikatorlu  bir ədəd giriş/çıxış registri,yaxud SPH:SPL registr cütü istifadə edilir. SP-lərə giriş/çıxış registrləri kimi proqramdan birbaşa müraciət mümkündür və əmrlər sistemində PUSH,POP əmrləri nəzərdə tutulmuşdur.MK-ə qida gərginliyi verildiyi anda  SP=0 olduğundan proqramın başlanğıcında verilənlər yaddaşının yüksək ünvanı ona yüklənməlidir. RCALL/ ICALL əmrlərindən sonrakı əmr ünvanı stekə yüklənərkən SP-nin qiyməti 2 vahid azalır,çünki PC 16 bitlidir və onun məzmunu 2 qonşu baytda saxlanılır.Uyğun olaraq RET/IRET əmri yerinə yetirilərkən SP-nin məzmunu 2 vahid artır.

# Text boxes

Operandın ünvanlaşdırılması

Əmrlərin operandları:

GPR,I/O registrləri,RAM ünvanı

Direct (birbaşa)

Misal: LD Rd,X+;

ST  Z+,Rr;

LDD Rd,Y+;

1 ünvanlı əmrdə

1 GPR direct

R0-R31 reg.ünvanı

COP

Rd

Reg.file

...

...

R0

R31

Misal:Push  Rr;

Pup  Rd;İNC  Rd;

DEC  Rd

2 ünvanlı əmrdə

2  GPR direct

R0-R31 reg.ünvanı

Şək.6.17. AVR-Classic MK-nin əmrlərində verilənlərin ünvanlaşdırılması üsulları

COP

r

d

R31

R0

...

...

Reg.file

...

2 ünvanlı əmrdə

GPR və İ/O reg. direct

p

r/d

COP

R31

R0

...

...

Reg.file

İ/O reg.

0

63

...

...

Misal:İN Rd,A;

OUT  A,Rr

Misal:MOV Rd,Rr

2 ünvanlı əmrdə

GPR və RAM direct

COP

r/d

16 bit offset addr.

0

15

15

15

31

16

15

0

0

0

R31

R0

...

...

Reg.file

FFFFH

0000H

...

...

RAM

Misal: LDS Rd,K;

STS  K,Rr

İndirect (dolayı)

Index reg.

İndirect (dolayı)

Reg.File

COP

Rd

İndex reg (X/Y/Z)

Sadə dolayı

Nisbi dolayı

X/Y/Z

Rd

COP

RAM

…

0

15

R0

R31

…

0000H

FFFFH

Misal: LD Rd,X;

ST  Z,Rr; LD Rd,Y;

(Y/Z)+k

Rd

COP

Reg.File

…

R31

R0

0

Index reg.

15

+

RAM

Misal: LDD Rd,Y+k;

STD  Z+k,Rr;

-(X/Y/Z)

Rd

COP

Öncədən dekrementli dolayı

15

0

Index reg.

+

-1

RAM

0000H

…

FFFFH

Reg.File

…

R31

R0

FFFFH

0000H

…

Misal: LD Rd,-X;

ST  -Z,Rr;

LDD Rd,-Y;

Sonradan inkrementli dolayı

+(X/Y/Z)

Rd

COP

15

0

Index reg.

…

R31

R0

Reg.File

AVR-Classic əmrlərinin tipləri

Misal:MOVRd,Rr;

Push Rr; Pop  Rd;

LDI  Rd,K;

STD  Z+q,Rr;

LDS  Rd,K;

Şək. 6.18 .AVR-Classic MK-nin əmrlərində verilənlərin İndirect (dolayı) ünvanlaşdırması üsulları

RAM

+

+1

Məntiqi

Icra müddəti=1ƏD

COP

Oprn1

Oprn2

GPR

AND

OR

EOR

COM

NEG

ANDİ

ORİ

Misal:AND Rd,Rr;

ANDİ  Rd,K;

EOR  Rd,Rr;COM  Rd; CLR  Rd;SER  Rd;

TST  Rd;SWAP  Rd.

Flags:Z,N,V,C,H.

Hesabi

8 bit

16 bit

Icra müddəti=1 İC

Icra müddəti=2 İC

(R/d)/K

R/d

COP

K

(R/d) cütü

COP

ADD

ADC

SUBI

SUB

Misal:ADD Rd,Rr;

ADİW  Rd,K;

SUB  Rd,Rr;DEC Rd; ASR  Rd;INC  Rd;

SBIW  Rd,K.

Flags:Z,N,V,C,H.S

SBIW

DEC

DEC

ASR

ADIW

Bitlər üzərində

Icra müddəti=1 İC

b(k)

GPR/İO reg.

COP

Misal:CBR  Rd,K;

SBR  Rd,K;

CBİ A,b;SBİ  A,b; BCLR  s;BSET  s;BLD  RD,b;BST  Rr,b;CLC;CLN;SEZ;

Flags:Z,N,V,C,İ,SREG.s

Baytın ötürülməsi

Icra müddəti=(1-3) İC

Oprn2

Oprn1

COP

GPR/İO reg./RAM

LDI

MOV

GPR

GPR

I/O

GPR

RAM

GPR

LD

LDD

STD

ST

IN

OUT

PUP

PUSH

Proqramın idarəsi

Systemli

Idarə

Şək. 6.15 .AVR-Classic əmrlərinin tipləri

Proqram idarəsi

PC- Proqram sayğacı

RETURN

0

15

Qidaya qoşulduqda RESET-- PC=0000H

əsas Proqrama keçid

Stack-dən PC-ə

PC-dən Stack

Kəsilmə -PC= Kəsilmə vektoru ünvanı:0001H-0010H

JUMP

CALL

TEST-SKIP

Şərtsiz

Şərti

Jump to (PC)

Relative:

RJMP

İndirect:

İJMP

Proqram idarəsi  əmrləri

15

0

PC

Şək.6.16 .AVR-Classic MK-də proqramın idarəsi əmrləri

...

COP

0ffset K

Z

+

1

Program FLASH

...

16 bit

Index reg Z

COP

...

15

0

16 bit

...

Program FLASH

Relative

RCALL

İndirect

İCALL

PC=PC+/-K

PC=(İndex reg.Z)

RET

İRET

SREG.İ=”1”

CPSE  Rd,Rr

SKIP if

Rd=Rr

SBRC  Rr,b

SKIP if

Rr.b=”0”

SBİC  A,b

SKIP if

A.b=”0”

SBİS  A,b

SKIP if

A.b=”1”

Misal: RJMP  K

Misal: İJMP

BRBC  s,k

Jump to k if SREG.s=0

BRCS   k

Jump to k if SREG.c=1

BRVS   k

Jump to k if SREG.v=1

Sistemli idarə

ICALL

NOP

WDR

SLEEP

RCALL  k

...

COP

PC

a)

0

9

..

1-ci səviyyə

2-ci səviyyə

3-cü səviyyə

Şək.6.19.AT901200  Mk-də 3 səviyyəli stekə yükləmə(a) və çıxarma(b) əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi

Stek

3-cü səviyyənin məzmunu itir

3-cü səviyyənin məzmunu dəyişmir

Stek

3-cü səviyyə

2-ci səviyyə

1-ci səviyyə

..

9

0

b)

PC