list      p=16F84           ;     interr

INCLUDE    P16F84.inc

__CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC; XT -;Fclk  =4MHs,Fins =1MHs,T ins =1mks,TTMR0CLK = T ins xPSV=1mks ;x256=256mks,Tdel = TTMR0CLK x32=256x32=8.2ms

ORG     0x000             ; processor reset vector

reset goto    main

org           0x04

goto Ledon

Ledon

MOVLW 0x01;

MOVWF  PORTB

goto    main              ; go to beginning of program

TOIF EQU   0x0C

main

BCF  STATUS,RP0

CLRW  INTCON

BSF STATUS,RP0

CLRF  TRISB

CLRWDT

MOVLW   0xA0;GIE=1;EEIE=0;TOIE=1;INTE=0;RBIE=0;TOIF=0;INTF=0;RBIF=0;

MOVWF  INTCON

MOVLW 0x57; RBPU=0,INTED=1,TOCS=0,TOSE=1,PSA=0,PS(0-;2)=111

MOVWF  OPTION_REG

BCF   OPTION_REG,NOT_RBPU

BCF  STATUS,RP0

CLRF TMR0

CLRF PORTB

Test

BTFSS  INTCON, TOIF

GOTO  Test

RETURN

END