#### Лабораторная работа 2

### ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА

#### 2.1. Цель занятий

В процессе выполнения заданий необходимо изучить свойства и характеристики телевизионных сигналов. Зарисовать осциллограммы и спектрограммы сигналов, измерить основные соотношения и сравнить расчетные и экспериментальные данные.

#### 2.2. Общие понятия

Телевизионный сигнал представляет собой совокупность видеосигнала и сигнала звукового сопровождения. Сам видеосигнал состоит из яркостного сигнала и специальных сигналов синхронизации и гашения. В цветном телевидении еще присутствуют сигналы цветности и цветовой синхронизации.

Известно, что в вещательном телевидении изображение передается отдельными кадрами, следующими с частотой 25 Гц. Каждый кадр состоит из отдельных строк, подобно книжной странице. Информация, содержащаяся в каждой строке, передается последовательно с частотой, которая определяется стандартом на телевизионный сигнал. В частности для отечественного стандарта частота строк равна 15625 Гц. На рис. 2.1 показан принцип формирования сигнала одной телевизионной строки в черно-белом варианте.

Рис. 2.1

Яркость каждого элемента изображения определяется амплитудой сигнала в пределах от уровня черного до уровня белого. Расположение элемента изображения на экране телевизора в строке зависит от временного сдвига его относительно начала строки.

Для синхронизации развертки изображения в передающей камере и на экране телевизионного приемника используются синхроимпульсы по строкам и по кадрам, а для гашения луча кинескопа при возврате электронного луча к началу строки или кадра - соответствующие гасящие импульсы.

На рис. 2.2 показан полный вид телевизионного сигнала. Здесь кадровые импульсы синхронизации и гашения содержат врезки строчной частоты, чтобы за время обратного хода луча в начало кадра не нарушалась строчная синхронизация. Стандартная частота смены кадров, равная 25 Гц, приводит к мельканию изображения на экране телевизора. Поэтому в телевидении принята чересстрочная развертка. При этом каждый кадр разбивается на два полукадра. Один содержит четные строки, а другой - нечетные. Полукадры передаются последовательно друг за другом, и поэтому частота мельканий увеличивается в 2 раза (50 Гц) и незаметна для глаза. Для получения устойчивой чересстрочной развертки перед кадровым синхроимпульсом и после него располагаются уравнивающие импульсы двойной строчной частоты.

В цветном телевидении в полный сигнал добавляются сигналы цветности и цветовой синхронизации. Сигналы цветности передаются на поднесущих частотах, расположенных вблизи частоты 4 МГц. В разных телевизионных стандартах передача сигналов цветности ведется с разными видами модуляции. В частности, в системе СЕКАМ используется частотная модуляция двух поднесущих.

Сигналы цветовой синхронизации передаются во время обратного хода луча по кадрам. На строчных гасящих импульсах помещаются пакеты сигналов опорной фазы для поднесущих частот. Вид телевизионной строки для цветного телевидения показан на рис. 2.3.

Рис.2.3

Характерной особенностью видеосигнала является широкий спектр, составляющий несколько МГц. В отечественном стандарте видеосигнал занимает спектр частот 0–6 МГц. Постоянная составляющая сигнала передает информацию о средней освещенности передаваемого сюжета.

Верхняя частота спектра определяет четкость телевизионного изображения (передачу мелких деталей). Полный телевизионный сигнал несимметричен благодаря наличию сигналов синхронизации и гашения, основная энергия которых сосредоточена в полосе до 1,5 МГц. Поэтому огибающая амплитуд спектра видеосигнала имеет подъем на низких частотах, как показано на рис. 2.4. Передача такого спектра по системе связи неэффективна, так как синхросигналы несут информацию только о своем присутствии, загружая систему связи. Поэтому обычно в сигнал вводятся предыскажения, которые выравнивают спектр.

Рис.2.4

Полный сигнал телевидения помимо видеосигнала должен содержать и сигналы звукового сопровождения. Согласно нормам спектр сигнала звукового сопровождения должен составлять от 50 Гц до 10–15 кГц.

Существуют три основных способа передачи сигналов звукового сопровождения:

 по отдельному стволу системы связи;

 совместная передача с видеосигналом методом временного уплотнения;

 совместная передача с видеосигналом методом частотного уплотнения.

Последний способ применяется наиболее часто. При этом сигнал звукового сопровождения передается на поднесущей частоте, расположенной выше верхней частоты видеосигнала. При передаче по системе связи в отечественном стандарте поднесущая частота равна 8 МГц.

На рис. 2.5 показан принцип объединения и разделения сигналов при частотном уплотнении и упрощенный вид суммарного спектра полного сигнала. Обычно в этом спектре еще присутствуют специальные пилот-сигналы, предназначенные для целей контроля за работой системы связи.

Рис. 2.5

#### 2.3. Проведение исследований

При проведении работы в качестве источников сигналов используются генератор телевизионных испытательных сигналов и передающая телевизионная камера.

Порядок проведения исследований следующий:

 соберите схему измерений (рис.2.6);

Рис. 2.6

 из таблицы 2.1 выберите испытательный сигнал, соответствующий заданному варианту;

Таблица 2.1

| Номер варианта | Вид сигнала |
| --- | --- |
| 1 | Синусквадратичный импульс (длительность ) |
| 2 | Синусквадратичный импульс (длительность ) |
| 3 | Прямоугольные импульсы |
| 4 | Пилообразные импульсы без насадки |
| 5 | Пилообразные импульсы с насадкой 1.2 МГц |
| 6 | Пилообразные импульсы с насадкой 4.3 МГц |

 настройте генератор телевизионных испытательных сигналов на выработку нужного сигнала. Выбор сигналов и их параметров осуществляется путем нажатия кнопок, расположенных в виде матрицы  на передней панели прибора. Сначала выбирается нужная строка, затем - столбец. Вид вырабатываемого сигнала и его параметры индицируются светодиодами;

 соответствующими регуляторами установите уровни сигналов синхронизации и гашения подобно показанным на рис. 2.1, наблюдая за сигналом при помощи осциллографа;

 зарисуйте осциллограмму выбранного сигнала и измерьте его основные временные соотношения (длительность строки, длительность гасящих и синхронизирующих импульсов, длительность наиболее короткого фронта в испытательном сигнале);

 зарисуйте телевизионное изображение, соответствующее испытательному сигналу;

 пронаблюдайте спектр сигнала при помощи спектроанализатора и зарисуйте примерный вид спектра. Отметьте на оси частот наиболее характерные величины.  Оцените верхнюю частоту спектра сигнала;

 определите примерное значение верхней частоты спектра сигнала по формуле, , где  – длительность наиболее короткого фронта;

 подключите передающую телевизионную камеру вместо генератора сигналов, наведите ее на испытательную таблицу и проведите аналогичные измерения (эта часть работы проводится совместно всеми членами бригады);

 сделайте выводы по работе.

#### 2.4. Содержание отчета

1. Структурная схема измерений.

2. Осциллограммы сигналов и рисунки соответствующих телевизионных изображений.

3. Спектрограммы сигналов с обозначением характерных значений частот.

4. Расчет верхней частоты спектров сигналов, вырабатываемых телевизионной камерой и генератором. Сравнение измеренных и расчетных данных.

5. Выводы.